## Slide 1
LSTM을 활용한 선박 성능의 예측
과목명 : 로봇인지시스템
발표일 : 2018-06-07(목)
201793115 이준우
201783532 전미연
TERM PROJECT

## Slide 2
1
2
3
4
CONTENTS
Introduction
Data Preprocessing
Deep Learning [LSTM]
Conclusion

## Slide 3
실시간 모니터링
ship engine & controller status, navigation information
고장 및 건전성 진단
ship’s health condition, navigation strategy
SMART SHIP
스마트 십(Smart Ship) : 사물 인터넷(IoT) 기술을 접목해 지상 관제 센터에서 선박의 엔진 상태와 항법 정보를 원격으로 모니터링할 수 있는 시스템을 갖춘 차세대 선박
1. Introduction (1/4)

## Slide 4
1. Introduction (2/4)
딥 러닝
IN SHIPBUILDING AND MARITIME FIELD
에너지 효율 및 운항 전략
사물 인터넷
IN SHIPBUILDING AND MARITIME FIELD
대용량 데이터
실시간 데이터
시계열 데이터

## Slide 5
1. Introduction (3/4)
Navigation Info.
Ship State
Weather Condition
Fuel Consumption
Navigation Information
Vessel Speed ,Slip
Ship State
Engine Power
Shaft Speed, Draft
Weather Condition
Wind Speed, Wave height,
Swell height
선박 성능?: 선박 속도, 엔진 출력, 날씨 상태와 연료소모량 간의 관계

## Slide 6
1. Introduction (4/4)
  선박 성능 데이터는 AIS(Automatic Identification System)과 IBS(Integrated Bridge System)과 같은 데이터 획득 시스템으로부터 수집
  선박 엔진 상태 조건, 날씨 상태, 전자 항해 데이터 정보를 포함
Data | Type | Instance
Continuous | Time-Series | 90000
  데이터 정보
  SHIP PERFORMANCE TIME –SERIES DATA
Data Collection
  - 10sec마다 한번 씩 시간에 따라 측정된 데이터
  - 기간 : 2017년 1월 31일 0:26:30 - 2017년 2월 29일 19:32:20
Data | No. | Parameter | unit
Input | 1 | Speed Over Ground | knots
 | 2 | Longitudinal Water | m
 | 3 | Wind Speed | m/s
 | 4 | Draft Fore | m
 | 5 | Draft Aft | m
 | 6 | Slip | %
 | 7 | Shaft Revolution | RPM
 | 8 | Shaft Power | kW
 | 9 | Shaft Torque | kN
 | 10 | Current Speed | m/s
 | 11 | Significant Height of Swell Wave | m
 | 12 | ME Fuel Cons. | Tons/day
Output | 1 | ME Fuel Cons. | Tons/day

## Slide 7
2. Data Preprocessing (1/2)
Denoising
Data Reduction
Normalization
  Denoising Process :Raw data에서 Noise로 의심되는 항목들이 발견되어, 학습에 영향을 주는 것으로 판단 하여 노이즈 항목들을 제거하는 작업을 수행
  Data Reduction : 후반부 데이터를 신뢰할 수 없어 고품질의 데이터 개수로 학습
  (110000 -> 90000개) 데이터 셋으로 축소

## Slide 8
2. Data Preprocessing (2/2)
Denoising
Data Reduction
Normalization
  Data Normalization : 데이터마다 스케일 값의 차이가 크므로, 정규화를 진행
  min : 0 , max , 1  minmaxscaler

## Slide 9
3. Deep Learning[LSTM]
LSTM
시계열 데이터 학습에 유리
장기 문맥 의존성 유리
Model
LSTM
Dropout(20%)
LSTM
Dropout(30%)
Conv1D
Dense
Input
output
[Sequence length,12]
: LSTM node 수1
: LSTM node 수2
: LSTM에 적용시키면 성능이 떨어지는
현상을 해결할 수 있음
: 입력과 출력을 연결해주는 Layer
[Fully connected layer와 유사]
Deep learning Model에서 성능을 결정짓는 요인들은 다양함
 본 프로젝트에 맞는 sequence length와 LSTM의 노드 수를 제안
코드를 확인하였는데, ‘softmax’함수가 아니라
원래부터‘Linear’함수를 사용하였습니다.

## Slide 10
3. Deep Learning[LSTM]
최적의 sequence length 스케일 찾기
Seq_length = 10
LSTM 노드 수는 동일 조건  LSTM 1층 Node 수 : 10개
LSTM 2층 Node 수 : 7개
 Sequence length가 10일 때 성능이 뛰어남
Seq_length = 100
Seq_length = 1000

## Slide 11
3. Deep Learning[LSTM]
최적의 LSTM 노드 수 ratio[LSTM1/LSTM2] 스케일 찾기
딥러닝 성능을 회귀값으로 나타냄
본 프로젝트에서는 LSTM 노드 수 ratio[LSTM1/LSTM2]가 10/6가 성능 우수
Sequence length는 10개로 동일한 조건

## Slide 12
3. Deep Learning[LSTM]
최적의 딥러닝 모델 수치 찾기
RMSE
RMSE | 6 | 30 | 60 | 360
[5/3] | 0.02111 | 0.01975 | 0.01973 | 0.0238
[10/6] | 0.02189 | 0.02141 | 0.02294 | 0.021401
[15/9] | 0.01914 | 0.02081 | 0.01938 | 0.02136
[20/12] | 0.01924 | 0.02163 | 0.02860 | 0.02351
Seq_length는 1분(6), 5분(30), 10분(60),1시간(360)
LSTM node 수는 [5/3], [10/6], [15/9], [20/12]로 조건을 나누어 하이퍼 파라미터를 선정

## Slide 13
3. Deep Learning[LSTM]
딥러닝 모델 loss 확인 결과
RMSE | 6 | 30 | 60 | 360
[5/3] |  |  |  | 
[10/6] |  |  |  | 

## Slide 14
3. Deep Learning[LSTM]
딥러닝 모델 loss 확인 결과
RMSE | 6 | 30 | 60 | 360
[15/9] |  |  |  | 
[20/12] |  |  |  | 

## Slide 15
3. Deep Learning[LSTM]
Seq_length는 1분(6), 5분(30), 10분(60),1시간(360)
LSTM node 수는 [5/3], [10/6], [15/9], [20/12]로 조건을 나누어 하이퍼 파라미터를 선정
seq_length LSTM node | 6 | 30 | 60 | 360
[5/3] | y=0.700x+0.181 | y=0.760x+0.138 | y=0.784x+0.122 | y=0.608x+0.222
[10/6] | y=0.747x+0.138 | y=0.840x+0.083 | y=0.686x+0.170 | y=0.736x+0.147
[15/9] | y=0.777x+0.130 | y=0.744x+0.144 | y=0.800x+0.115 | y=0.598x+0.217
[20/12] | y=0.780x+0.126 | y=0.769x+0.126 | y=0.600x+0.219 | y=0.752x+0.134
최적의 딥러닝 모델 수치 찾기
Training data – Predicted data regression

## Slide 16
3. Deep Learning[LSTM]
최적의 딥러닝 모델 수치 찾기
Seq_length는 1분(6), 5분(30), 10분(60),1시간(360)
LSTM node 수는 [5/3], [10/6], [15/9], [20/12]로 조건을 나누어 하이퍼 파라미터를 선정
y=0.840x+0.083
y = x

## Slide 17
4. Conclusion
선박 및 항해 데이터는 Deep Learning Approach 중 시계열 데이터에 적합한 모델인 LSTM을 활용하여 연료 소모량을 예측하는 데 활용될 수 있다.
LSTM을 활용한 학습법 중 데이터를 기억하는 요인인 sequence length와 계산의 양을 결정하는 노드 수와 같은 하이퍼 파라미터를 적절하게 선정할 필요가 있다.
Training data와 LSTM을 통하여 예측된 데이터로부터 두 데이터 사이의 선형 회귀의 결과를 제시함으로써, 정확도가 비교되었다.
LSTM을 활용한 모델을 통하여 80% 이상의 정확한 예측 모델을 얻을 수 있으며, 적절한 파라미터와 층을 더하여 학습할 경우, 더 높은 정확도가 예상된다.
딥 러닝 기술을 적용하여 비선형성이 심한 선박 성능을 정확하게 예측할 수 있다. 이를 통해, 향후 스마트 십에 적용되어, 운용 에너지 효율 향상 및 효과적인 항해 전략을 구축할 수 있을 것이다.